Контрольные задания для заочников

Вариант 63

| ( контрольное задание |
| --- |
| 1. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить следующие превращения: алюминий ( сульфат алюминия ( гидроксид алюминия ( ( хлорид алюминия ( хлорид серебра. |
| 2. Вычислите тепловой эффект реакции Fe3O4(к) + СО(г) = 3FeO(к) + СО2(г), пользуясь стандартными энтальпиями образования веществ. Ответ: -43,05 кДж. |
| 3. Какие из перечисленных оксидов можно восстановить водородом: а) Li2O; б) CuO; в) PbO? Расчеты сделайте на основе стандартных энтальпий образования и энтропий веществ. Ответ: а) 331,23 кДж; б) -90,84 кДж; в) -7,4 кДж. |
| 4. Температурный коэффициент реакции равен 2,5. Как изменится скорость реакции: а) при повышении температуры от 60 до 100°С; б) при охлаждении реакционной смеси от 50 до 30°С? |
| 5. В каком направлении будет смещаться равновесие реакции СН4(г) + Н2О(г) ( СО(г) + 3Н2(г) при уменьшении объема реакционной системы в 3 раза? |
| 6. Моляльность раствора сульфата натрия равна 1,4m. Плотность раствора 1,192 г/мл. Вычислите молярную, нормальную концентрации и массовую долю растворенного вещества. |
| 7. Напишите молекулярные и ионно-молекулярные уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить следующие превращения веществ: Al(NO3)3 ( Al(OH)3 ( Al2(SO4)3 ( BaSO4 |
| 8. Составьте ионно-молекулярные и молекулярные уравнения гидролиза солей K2S, K2Se, Cr(NO3)3, CH3COONH4, Na2SiO3. Укажите рН растворов этих солей. |
| 9. Произведение растворимости гидроксида магния при 25°С равно 1,9•10–12. Образуется ли осадок при смешивании 10 мл 0,2н раствора MgCl2 и 4 мл 0,02н раствора КОН? |
| (( контрольное задание |
| 1. Порядковый номер элемента равен 29. Укажите положение элемента в периодической системе: период, группу, подгруппу. Составьте электронную формулу атома элемента. Укажите электронное семейство, металл или неметалл. Составьте электронно-графическую формулу для валентных электронов в нормальном и возбужденном состояниях. Укажите возможные валентности и степени окисления атома. Составьте формулы высших и низших оксидов и соответствующих им гидроксидов. | Окончание электронной формулы …4p65s2. Укажите положение элемента в периодической системе: период, группу, подгруппу. Назвать элемент. Составьте электронную формулу атома элемента. Укажите электронное семейство, металл или неметалл. Составьте электронно-графическую формулу для валентных электронов в нормальном и возбужденном состояниях. Укажите возможные валентности и степени окисления атома. Составьте формулы высших и низших оксидов и соответствующих им гидроксидов. … |
| 2. Координационные числа платины (II) и паладия (II) равны четырем. Составьте координационные формулы комплексных соединений: PtCl2•4ТР3ж PtCl2•3NH3; PtCl2•KCl•NH3; PtCl2•2KCl; PdCl2•2NH3•H2O; Pd(NO2)2•2NH3. Напишите выражение констант нестойкости комплексных ионов. |
| 3. Составить уравнения окислительно-восстановительных реакций: указать окислитель и восстановитель, написать электронные уравнения процессов окисления и восстановления, вывести формулы продуктов реакции, подобрать коэффициенты. FeSO4 + O2 + H2SO4 ( Na2O2 + KJ + HNO3 ( |
| 4. Вычислите э.д.с. следующего концентрационного гальванического элемента: Zn ¦ 2•10–2M ZnSO4 ¦¦ 3,2•10–3М ZnSO4 ¦ Zn |
| 5. Через последовательно включенные в цепь постоянного тока растворы AgNO3 и CuSO4 пропускался ток силой 5 А в течение 10 мин. Какая масса каждого металла выделится при этом на катодах? Приведите схемы электролизов обоих растворов. |
| 6. Приведите схемы электрохимической коррозии луженого железа в различных средах. |
| 7. Составьте уравнения реакций, которые нужно провести для осуществления следующих превращений: NaCl ( Na ( Na2O2 ( NaOH ( Na2[Zn(OH)4] |
| 8. Каково отношение олова и свинца к водороду, воде, кислотам и щелочам? Напишите уравнения возможных реакций. |
| 9. Составьте уравнения реакций, которые нужно провести для осуществления следующих превращений: TiCl4 ( Ti ( TiO2 ( H2[TiF6] ( TiCl4 |